## Slide 1: Meios de Transmissão
Com
Cabeamento

## Slide 2: Cabeamento
1. Cabo Coaxial
2. Par Trançado
3. Fibra Ótica

## Slide 3: Cabo Coaxial
Fundamentação
O cabo coaxial
Vantagens Desvantagens
Ruído
Atenuação
Tipos de Transmissão
Tipos de Cabo Coaxial
Placa de Rede

## Slide 4: Fundamentação
Tipos de Transmissão:
Baseband e Broadband
Traduzindo os termos:
Unicanal e multi-canal.

## Slide 5: Baseband (Unicanal)
Em transmissões uni-canal, o meio é usado para transmitir apenas um canal de dados e a transmissão é feita com sinal digital.
É a forma mais usada em redes locais.
É Unidirecional.
Logo, só permite transmissões half-duplex.

## Slide 6: Broadband (Muti-Canal)
O meio de transmissão é utilizado para transmitir simultaneamente vários canis de dados, e a transmissão é feita por sinalização analógica.
As transmissões multi-canais são unidirecionais.

## Slide 7: Broadband
Para transmitir em duas direções:
- usar dois cabos, um para
transmitir e outro para recepção.
- ou subdividindo cada canal em
dois outros subcanais, com a metade
da velocidade máxima em cada
subcanal. Usar um para transmitir e o
outro para recepção.

## Slide 8: Ruídos e Atenuação
A malha existente no cabo coaxial o protege contra interferências que podem causar ruídos.
Na atenuação, o sinal, a medida que que percorre o cabo, vai ficando mais fraco
Limite de segmento de cabo coaxial fino: 185 metros.
O sinal é amplificado com o uso de um dispositivo chamado repetidor.

## Slide 9: O Cabo Coaxial
Um dos primeiros meios de transmissão usados em redes locais.
Possui dois fios, sendo um desses fios, uma malha que envolve o cabo.
Essa malha funciona como blindagem contra interferências eletromagnéticas.

## Slide 10: O Cabo Coaxial
Utiliza em suas extremidades, conectores.
Possui uma impedância medida em ohms.
Redes Ethernet usam cabos de 50 ohms.
Parecem com o cabo coaxial usado para antenas de TV, mas o de TV tem 75 ohms de impedância.

## Slide 11: Vantagens
Sua blindagem.
Redes multi-canal.
Mais barato que o par trançado blindado.
Melhor imunidade a ruídos e a atenuação que o par trançado sem blindagem.
Baixo custo.
Apropriado para pequenas redes.
Usado em transmissões de sinal de áudio e vídeo.

## Slide 12: Desvantagens
Não é flexível o suficiente ...
Mais difícil de instalar.
Usado em topologia de barramento.
Mais caro que o par trançado sem blindagem.
Cada tipo de rede exige um cabo com impedância diferente.
Baixa taxa de transmissão para os dias de hoje: 10 Mbps.

## Slide 13: Tipos de Cabo Coaxial
Cabo Coaxial Fino – 10Base2
Cabo Coaxial Grosso – 10Base5
A diferença é a espessura do cabo.
O cabo mais grosso resiste mais a interferências e minimiza a atenuação, mas seu comprimento máximo é maior.

## Slide 14: 10Base2
Significa que a taxa máxima de transmissão é 10 Mbps, a transmissão é do tipo baseband e o comprimento máximo do cabo em um segmento é de 200 metros.
Se refere ao cabo coaxial fino (185 metros).

## Slide 15: 10Base2
Outros nomes: Thinnet, Cheapernet.
Existem vários tipos, mas o usado em redes Ethernet é o RG-58, com a impedância de 50 ohms.
No máximo 185 metros por segmento.
No máximo 30 máquinas conectadas por segmento.
Usado em topologia em barramento Todos os computadores estão conectados no mesmo cabo.

## Slide 16: 10Base2
A conexão dos micros com o cabo de rede é feita com conectores BNC em forma de T, que vem junto com a placa de rede quando a compramos.
Ver transparência de conectores BNC.

## Slide 17: 10Base2
Nas duas extremidades do cabo são usados, em cada uma delas, um terminador resistivo de 50 ohms, para garantir a correta impedância do cabo.
Ver transparência do terminador.

## Slide 18: Exemplo de uma rede
Usando cabo coaxial fino, a distância mínima entre duas máquinas é de 0,5 metro.
Ver transparência.

## Slide 19: Segmentação de uma rede
Ver transparência, usando um repetidor.

## Slide 20: 10Base5
Significa que a taxa máxima de transmissão é 10 Mbps, a transmissão é do tipo baseband e o comprimento máximo do cabo em um segmento é de 500 metros.
Se refere ao cabo coaxial grosso.

## Slide 21: 10Base5
Também conhecido como Ticknet.
Tem blindagem dupla (o fino só tem uma).
A conexão de cada máquina ao cabo é feita por um conector chamado vampiro, que estabelece contato com o núcleo e com a malha do cabo.

## Slide 22: 10Base5
Esse conector é ligado a um transceptor (um adaptador entre a placa de rede e o cabo).
Ver transparência de conexão para cabo coaxial grosso.

## Slide 23: 10Base5
O conector usado no transceptor tem 15 pinos.
Para conectar à palca de rede, precisa-se de um placa de rede com uma porta AUI (Atchment Unit Interface). Essa porta é um conector de 15 pinos, fêmea, mas nem todas as placas de rede possuem essa porta.
Ver transparência de uma placa de rede com porta AUI.

## Slide 24: 10Base5
A distância de cada tranceptor instalado no cabo coaxial grosso deve ser, no mínimo, de 2,5 metros.
A terminação resistiva de cabo grosso é feita por conectores N.
A instalação de transceptores pode ser feita com a rede ativa, isto é, sem desligar a rede.

## Slide 25: Par Trançado
Fundamentação
Sem Blindagem
Pinagem
Com Blindagem
Cabeamento Estruturado
Gigabit Ethernet

## Slide 26: Par Trançado
Tipo de cabo de rede mais usado.
Dois tipos:
- sem blindagem (UTP)
(Unshielded Twisted Pair)
- com blindagem (STP)
(Shielded Twisted Pair)
contém uma malha-envólucro, que
protege-o contra interferências
eletromagnéticas.

## Slide 27: Par trançado sem blindagem
É o mais popular.
Utiliza um conector RJ-45.
Possui ótima proteção contra ruídos, através da técnica de cancelamento.
e não através de blindagem.
As informações trafegam repetidas em dois fios, com as polaridades invertidas.

## Slide 28: Campo Eletromagnético
Princípio:
Todo fio produz um campo
eletromagnético ao seu redor
quando uma corrente elétrica é
transmitida.
Se esse campo eletromagnético é muito intenso, ele corromperá a informação transmitida num fio ao lado (Cross-Talk).

## Slide 29: Polaridade Invertida +TD
+TD

## Slide 30: Polaridade Invertida -TD
- TD

## Slide 31: Direção dos Campos Eletromagnéticos
A direção desse campo eletromagnético depende se a corrente é positiva (polaridade +), ou se é negativa (polaridade -).
No par trançado, cada par transmite a mesma informação, mas com a polaridade invertida, o que ocasiona campos eletromagnéticos de mesma intensidade, mas em sentido contrário.

## Slide 32: Proteção contra Ruídos
O campo eletromagnético gerado por um fio é anulado pelo campo do outro fio.
Os dois fios são enrolados um ao outro, o que aumenta a proteção eletromagnética.
Os fios são agrupados de dois em dois e enrolados.

## Slide 33: Duplicação da Informação
A informação é transmitida duplicada.
Tudo o que existir num dos fios deve existir no outro, com a intensidade igual, mas com a polaridade invertida.

## Slide 34: Verificação da Informação
O receptor pode verificar se a informação chegou ou corrompida.
O que for diferente nos dois sinais é ruído e o receptor tem como identificar e eliminar.

## Slide 35: Par Trançado Tradicional
Utiliza dois pares, um para transmissão de informação e outro para recepção.
Cada par é um canal separado.
Comunicação Full-Duplex.
Existem quatro pares de fio.
Utiliza-se somente dois.
Par trançado de telefonia, não serve para redes locais.

## Slide 36: Vantagens
Preço
Flexibilidade de instalação.
Cabeamento Estruturado
- Tomadas de rede,
- racks,
- armários,
- par trançado.

## Slide 37: Desvantagens
Limite do comprimento do cabo.
100 metros por trecho.
Baixa imunidade contra interferências eletromagnéticas, no cabo sem blindagem.
Na maioria dos casos, esses fatores não são importantes.
Em ambiente industrial é preocupante aí a fibra ótica é recomendada.

## Slide 38: Taxas de Transferência
Máxima padrão: 10 Mbps
(a mesma do cabo coaxial)
Par trançado a 10 Mbps, transmissão uni-canal (bandbase), é chamado 10BaseT.
Atualmente, o par trançado opera a 100 Mbps e é chamado 100BaseT.
Par trançado a 1000 Mbps, chama-se 1000BaseT (Gigabit Ethernet).
Possui um limite de dois dispositivos por cabo.

## Slide 39: Padronização
EIA / TIA
( Electronic Industries Alliance /
Telecommunication Industry
Association )
Norma 568
Classificação em categorias de
1 a 5.

## Slide 40: Categorias de Cabo
1 e 2 : Sistemas de Telefonia
3 :permite até 16Mbps, 10BaseT, redes Token Ring.
4 : permite até 20 Mbps.
5 : permite até 100Mbps
(mais usado), impedância de 100 ohms, utilizado em redes 100BaseT e 1000Mbps com outros mecanismos.

## Slide 41: Pinagem
Por ter um limite de dois dispositivos, por cabo, um par trançado é sempre usado com dois plugues (conectores) RJ-45, cada um conectado em uma extremidade do cabo.
Ver figura em transparência convencional.

## Slide 42: Pinagem
Para identificação dos pares dentro do cabo, os pares são coloridos:
verde, laranja, marrom e azul.
Utilizam um esquema de ligação pino-a-pino (1-1, 2-2, ... )
Existem diversas maneiras de se colocar os fios em ordem no conector RJ-45.
Falta padronização.
O sistema de cabeamento 10BaseT
(ver transparência)

## Slide 43: Pinagem
Padrão T568A do TIA/EIA é o padrão preferido na ligação dos fios no plugue RJ-45.
Ver transparência do plugue RJ-45.
As indicações T e R significam:
T = Tip (ponta) R = Ring (anel)

## Slide 44: Gigabit Ethernet
1000BaseT
Cabo categoria 5, possui uma taxa de transmissão máxima de 100 Mbps.
Como as redes 1000BaseT funcionam usando esse tipos de cabo de 100 Mbps ?

## Slide 45: Gigabit Ethernet
Utiliza os quatro pares de fios, simultaneamente.
Os quatro pares são usados para transmitir partes da mesma informação.
Cada par é bi-direcional e full-duplex.
Usa a modulação 4D-PAM5), o que permite que vários bits sejam transmitidos por vez.
No Ethernet padrão, apenas um bit é transmitido por vez.

## Slide 46: Cabo Par Trançado Cross-Over
Dentro de um Hub, os sinais que estão saindo das máquinas (TD) são conectados às entradas de sinais das máquinas que estão recebendo os sinais (RD) e vice-versa.
Ver transparência.

## Slide 47: Ligação de dois Hubs
Ver transparências:
- Cabo Pino-a-Pino, não funciona.
- Usando Cabo Cross-Over.

## Slide 48: Cabo Par Trançado Cross-Over Ligando Micro-a-Micro
Interliga a saída do primeiro micro à entrada do segundo micro e vice-versa.
Ver transparência:
Pinagem Cross-Over para redes 10BaseT e 100BaseT.

## Slide 49: Cross-Over
Ver transparências:
- Cabo Pino-a-Pino ligando Micro-
Hub e Cross-Over interno no
Hub.
- Cabo Cross-Over ligando
Micro-Hub

## Slide 50: Pinagem Gigabit Ethernet
1000Base T (1000 Mbps)
A pinagem do cabo cross-over é a que segue:
Ver quadro na transparência:

## Slide 51: Montagem de Cabo
Par Trançado sem blindagem.
Precisa-se de um conector RJ-45 para cada extremidade do cabo e de um alicate apropriado, chamado alicate de crimp.
Cabo para rede local.
Cabo para ligação micro-a-micro.
Rede pequena sem cabeamento estruturado.
Com cabeamento estrutrurado é diferente.

## Slide 52: Par Trançado com Bindagem – (STP)
Uma proteção a mais contra interferências eletromagnéticas.
Shielded Twister Pair
Dois tipos:
- Simples
- Blindagem Individual

## Slide 53: Par Trançado Blindado
Ver transparência sobre tipos de cabos.
Blindagem Individual é o tipo usado em redes Token Ring.
Cabos STP devem ser aterrados, nos dois pontos de conexão do cabo.
A blindagem pode funcionar como uma antena que capta ondas de rádio e gera interferência eletromagnética.

## Slide 54: Par Trançado Blindado
STP de 100 ohms é usado em redes Ethernet.
Pode substituir o par trançado sem blindagem, diretamente.
STP de 150 ohms só se usa em redes Token Ring, poendo atingir até 100 Mbps. Cabo tipo1.
Existe STP do tipo 1A que pode operar até 300 Mbps.

## Slide 55: STP em Redes Token Ring
Utilizam plugue diferente do RJ-45.
Ver transparência. Conector Token Ring.
Os cabos são vendidos prontos.

## Slide 56: Cabeamento Estruturado
Em redes pequenas, não é necessário.
Usa-se em redes médias e grandes, onde a quantidade de cabos e o gerenciamento dessas conexões é problema.
Fornece ao ambiente de trabalho técnico, um sistema de cabeamento que facilita a instalação e remoção de equipamentos, sem muita perda de tempo.

## Slide 57: Cabeamento Estruturado
O sistema mais simples:
- provê tomadas RJ-45 (pontos de
rede) para os micros da rede,
invés de se ligar os micros no Hub
diretamente.
Diversos tipos de tomadas (externa, interna, com conector de telefone).

## Slide 58: Cabeamento Estruturado
Ver transparências:
- Sistema simples
- Modelos de tomadas RJ-45.
- Sistema simples usando o
concetrador de cabos, chamado
Path Panel (concentra tomadas).

## Slide 59: Cabeamento Estruturado
Path Panel
- é um sistema passivo, não possui
nenhum circuito eletrônico;
- é um painel contendo conectores;
- tamanho padrão para racks.

## Slide 60: Cabeamento Estruturado
Racks (ver transparência)
- concentram a instalação de
dispositivos em um só local.
- suportam path panels, hubs,
switches e roteadores, num
mesmo rack.

## Slide 61: Cabeamento Estruturado
Ver transparências:
- Exemplo de ligação entre
Path Panels;
- Ligação de Path Panels e Hubs

## Slide 62: Cabeamento Estruturado
A essência do cabeamento estruturado é o projeto de cabeamento da rede.
O cabeamento deve prever a futura expansão da rede.
O cabeamento não é algo que se torna obsoleto logo, como micros e software.
Investir no cabeamento estruturado !

## Slide 63: Tipo de Transmissão
Baseband ( Banda Base)
Em transmissões baseband, o meio de transmissão (o par trançado) é usado para transmitir apenas em um único canal de dados (uni-canal), de forma digital.
Modulação Manchester.
Sistema mais usado em redes locais.

## Slide 64: Fibra Ótica
Fundamentação
Tipos de Fibra
Largura de Banda
Perda
Redes de Fibra Ótica
Padrões
Conectores

## Slide 65: Fundamentação
Fibra Ótica transmite informações através de sinais luminosos, ao invés de elétricos.
Idéia: uma determinada sequência de variações de um sinal luminoso, “aceso e apagado” indica o valor “0” e outra sequência indica o valor “1”.

## Slide 66: Fundamentação
O processo usa modulação, como ocorre na transmissão de dados usando cabos convencionais.
Um “0” ou um “1” não equivalem diretamente a uma tensão elétrica, mas sim a uma sequência de variações de um sinal elétrico.

## Slide 67: Vantagens das Fibras Óticas
Duas vantagens significantes em relação aos cabos convencionais:
Interferência eletromagnética não ocorre no tráfego da luz. Assim é imune a ruídos.
Comunicação mais rápidas (não é necessário retransmissões ...)
O sinal sofre menos efeito da atenuação: cabo de fibra ótica mais longo do que os cabos convencionais.

## Slide 68: Vantagens ...
Distância máxima de um segmento de fibra ótica é de 2km.
100 metros para o par trançado.
185 metros para o cabo coaxial fino.
Existem tipos de fibra que permitem um segmento maior, enquanto outros alcançam um limite menor de distância.

## Slide 69: Outra vantagem ...
Fibra Ótica não conduz corrente elétrica. Assim não existe problema de atrair raios.
Nem a qualquer outro problema elétrico.
A luz só pode ser transmitida em uma direção por vez. Assim, o cabo de fibra possui duas fibras: uma para transmitir dados e outra para recepção de dados, permitindo comunicações full-duplex.

## Slide 70: Mais vantagens ...
A fibra é bastante fina e flexível.
Dutos, racks e outros dispositivos usados no cabeamento estruturado também podem ser usados pela fibra ótica.
Ver transparência do cabo de fibra ótica.

## Slide 71: Cabo de Fibra
Ver transparência:
Cabo de Fibra Ótica usado em redes locais.

## Slide 72: Características ...
Não se pode olhar diretamente para um fibra ótica.
Como a fibra transmite luz concentrada, olhar para uma fibra irá nos queimar a retina dos olhos, deixando-nos literalmente cego.

## Slide 73: Características ...
A luz transmitida na fibra possui um comprimento de onda invisível ao olho humano, portanto não veremos a fibra “acesa”. Haverá a ilusão de que a fibra não está transmitindo luz.

## Slide 74: Fibras x Cabos Convencionais
O preço é o fator determinante para se utilizar cabos convencionais de cobre.
O custo da fibra vem diminuindo ...
Mas o custo de instalação ainda é
alto.
Solução: redes mistas.

## Slide 75: Redes Mistas
Se utiliza fibras óticas nas comunicações que exijam alto desempenho (no backbone).
Par trançado sem blindagem (UTP), nas conexões dos micros com os dispositivos concentradores.

## Slide 76: Redes Mistas
Ver transparência:
Exemplo de uma rede usando fibra ótica e par trançado.

## Slide 77: Tipos de Fibra Ótica
Esta classificação está relacionada ao modo como a luz é transmitida dentro da fibra.
Modo Múltiplo
Modo Único

## Slide 78: Modo Múltiplo
São mais grossas que as de modo único.
A luz reflete mais de uma vez nas paredes da fibra. A mesma informação chega repetida várias vezes ao receptor.
As repetições são defasagens da informação original.
O receptor detecta a informação correta e elimina a informação duplicada.
Quanto maio o cabo de fibra, maior será esse problema.

## Slide 79: Modo Múltiplo
Ver transparência:
Fibra de modo múltiplo.

## Slide 80: Modo Único
São mais finas.
A luz não reflete nas paredes da fibra, chegando diretamente ao receptor.
O cabo dessa fibra alcança um comprimento e um desempenho maior que no modo múltiplo.
É muito mais difícil fazer a ligação da placa de rede com a fibra.

## Slide 81: Modo Único
Ver transparência:
Fibra de modo único.

## Slide 82: Espessuras das Fibras
1 Mícron = 0,000001 m
= 1E(-6)
Fibra de Modo Único: 10 mícrons
= 0,00001 m
= 1E(-5) mícrons.
Fibra de Modo Múltiplo:
= 62,5 mícrons
Um fio de cabelo humano: 100 mícrons

## Slide 83: Fibras Mais Usadas ...
Fibras no modo único são mais caras que as de modo múltiplo.
Assim, as de modo múltiplo são mais usadas.
Dois tipos de modo múltiplo:
- 62,5 mícrons (mais usadas)
- 100 mícrons (mais usadas em
redes Token Ring)

## Slide 84: Outra classificação
Fibras óticas são tambénm classificadas pela espessura de seu revestimento externo:
Fibras de 62,5 mícrons possuem um revestimento externos de 125 mícrons e são conhecidas por 62,5/125.

## Slide 85: Largura de Banda
Taxa de transferência máxima da fibra.
Unidades:
MHz-Km, MHz.Km, MHz*Km
200 MHz.Km significa poder transmitir dados a 200 MHz a até 1 Km de distância.

## Slide 86: Atenuação do Sinal na Fibra
A fibra ótica sofre uma atenuação no sinal que está sendo transmitido.
Sob a influência da distância a ser percorrida pelo sinal.
A atenuação é medida em dB/Km
(decibéis por quilômetro)

## Slide 87: Redes de Fibra Ótica
FDDI (Fiber Distributed Data
Interface)
Limite de 2 Km.
Operam a 100 Mbps ou
a 200 Mbps (padrão FDDI-2)..

## Slide 88: 10BaseFL
FL = Fiber Link
Primeiro padrão de redes Ethernet usando fibra ótica.
Taxa de transferência máxima: 10 Mbps.
Limite de segmento: 2Km
Fibra no modo múltiplo.
Comprimento de onda da luz: 850 nm.

## Slide 89: 100BaseFX
FX = Fiber eXtended.
Padrão para Redes Ethernet.
Fibras em modo múltiplo.
100 Mbps.
Comprimento de onda da luz =
1350 nm.
Limite de segmento: 412 metros.
Half-Duplex (um único cabo usado para transmitir e receber).

## Slide 90: Cont... 100BaseFX
Operando em full-duplex (dois cabos).
terá um limite de segmento = 2 Km.
Fibra de modo único = segmentos de comprimento maior que 2 Km.
Podendo ter segmentos de 20 Km ou mais.

## Slide 91: 1000BaseSX
Padrão Ethernet Gigabit mais usado.
Limite de segmento: 220 metros.
Comprimento de onda da luz: 850 nm.
Taxa de Transmissão: 1 Gbps
O “S” de SX vem de Short, usado para indicar o uso de comprimento de onda curto na transmissão.

## Slide 92: 1000BaseLX
Segundo padrão Ethernet Gigabit usando fibra ótica.
Limite do segmento superior ao 1000Base SX.
Comprimento de onda da luz: 1300 nm.
Fibra em modo Múltiplo, limite do comprimento de segmento é de 550 metros.
Com Fibra modo Único, o limite de segmento é 5 Km.
O “L” de LX vem de Long, comprimento de onda longo.

## Slide 93: 1000BaseX
Nome genérico dos padrões Ethernet, usando fibra ótica, englobando os padrões:
1000BaseSX e 1000BaseLX.

## Slide 94: Redes ATM
Podem operar a duas velocidades:
155 Mbps ou 622 Mbps.
Utilizam fibras óticas como no padrão 1000BaseX (SX ou LX).

## Slide 95: Conectores de rede
O conector mais usado por redes de fibra ótica é o:
ST (Straight Tip – ponta reta)
Ver transparência do conector de fibra ótica.

## Slide 96: Cont ...
Desvantagem:
A fibra possui dois conectores iguais, e precisa-se cuidar para não instalar um plugue no lugar do outro, na placa de rede ou dispositivo concentrador.

## Slide 97: Outros Conectores
MIC (Medium Interface Connector).
Usado em redes FDDI.
Traz as duas fibras presas ao mesmo conector. Evita o erro como no conector ST.
Conector VF-45: um conector para fibra ótica do tamanho do RJ-45. Evita também o possível erro de instalação do conector ST