## Slide 1: 1. TOPOLOGIA DE REDES DE COMPUTADORES
Topologia é a estrutura física de interconexão das várias estações.
Reflete
  Localização geográfica
  Fluxo de informações entre estações
  Confiabilidade do sistema

## Slide 2: Fig. 1-1: Relação entre os Nós de Comunicações e as Estações

## Slide 3: 1.1 Redes Geograficamente Distribuídas
2.1.1 Topologia Totalmente Ligada
N(N-1)/2 ligações ponto a ponto necessárias
Custo de comunicação e hardware muito elevado.
Altamente confiável (Fig. 2-2)

## Slide 5: 1.1.2 Topologia em Laço
Totalmente inverso ao caso anterior
Ligações half-duplex
Baixo custo de comunicações e hardware
Pouco confiável
Baixa velocidade (Fig. 1-3)

## Slide 6: Fig. 1-3: Topologia em Laço

## Slide 7: 1.1.3 Topologia Parcialmente Ligada
Topologia intermediária entre laço e totalmente ligada.
Topologia mais usada em redes de longa distância.
Pode ser feita por chaveamento de circuitos, mensagens ou pacotes.
Necessidade de definir mecanismos de endereçamento (Fig. 1-4, 1-5).

## Slide 8: Fig. 1-4: Topologia Parcialmente Ligada

## Slide 10: 1.1.3 Topologia Parcialmente Ligada
Em redes comutadas por pacote há a necessidade de sistemas externos de controle responsáveis pelo:
  Roteamento
  Armazenamento de pacotes recebidos, e pacotes a serem transmitidos
  Sequenciação
  Detecção e correção de erros de transmissão e a retransmissão
  etc.
  Os ECD’s ou DSE’s ou IMPs são responsáveis pelas tarefas anteriores mencionadas. (Fig. 2-6)

## Slide 12: 1.1.5 Estrela ou Radial
Utilizado bastante em sistemas de computação “ tradicionais” .
Decisão de roteamento concentrada no nó central.
Ligação do tipo ponto-a-ponto
Simplicidade de implementação dos nós
Desvantagens para fluxo de comunicações entre as estações.

## Slide 13: 1.1.5 Estrela ou Radial
Problema de confiabilidade do sistema.
Grande número de nós implica em grande número de ligações
O nó central tem que suportar uma grande capacidade de processamento.
Topologia de ligações de sistema PBX: Compartilhamento de redes digitais e canais de voz em PBX digitais CPA. (Fig. 2-7)

## Slide 15: 1.1.6 Topologia em Árvore
Normalmente associada a redes de longa distância.
Cada nó é conectado ao seu predecessor e ao seu sucessor.
Usa roteamento fixo.
Usa hierarquia de níveis.

## Slide 16: 1.1.6 Topologia em Árvore
Ligação do tipo ponto-a-ponto.
Simplicidade de conexão dos nós.
Nó de hierarquia superior suporta um tráfego maior.
Confiabilidade do sistema depende dos nós hierárquicos superiores. (Fig. 2-8)

## Slide 18: 1.2 Redes Locais e Metropolitanas
Baixa taxa de erro
Alta velocidades
Baixo custo
Privacidade
Topologias mais usadas: estrela, anel e barra.

## Slide 19: 1.2.1 Topologia em Estrela
Nó central (mestre) e estações secundárias (escravas)
Não possuem necessidade de roteamento.
O nó central pode realizar funções de:
  Chaveamento
  Processamento normal
  Compatibilidade de velocidades de comunicação entre o transmissor e o receptor
  Conversor de protocolos, etc

## Slide 20: 1.2.1 Topologia em Estrela
Baixa confiabilidade
Pouca modularidade
Desempenho dependente do nó central. (Fig. 1-9)

## Slide 21: 1.2.2 Topologia em Anel
Adaptado a redes locais de comunicação.
Elimina a necessidade do nó de comunicação central.
O fluxo de comunicação entre os nós tende a ser descentralizado.
Sem roteamento.
Redução da complexidade de instalação do meio físico.
Os nós são endereçados logicamente.

## Slide 22: 1.2.2 Topologia em Anel
Mensagens transmitidas. unidirecionalmente de nó em nó até atingir o nó destinatário.
Os nós intermediários funcionam como repetidores, permitindo um maior alcance.
Como não existe armazenamento intermediário de mensagem ao nível da sub-rede, pode-se obter em geral um melhor desempenho da rede em termos de atraso e vazão. (Fig 1-10)

## Slide 24: Repetidores
Movem seletivamente mensagens da rede ou passam estas à frente para o próximo nó. (Fig. 1-11)

## Slide 25: Repetidores
São alimentados e mantidos separados do hardware da estação. (Fig. 1-12)