## Slide 1: Equipamentos de Redes
Placas de Rede, Repetidores, Hubs, Pontes,,
Switches, Roteadores, Gateways

## Slide 2: Placas de Rede

## Slide 3: Placas de Rede
Preparação dos quadros para que possam ser enviados pelos cabos. A placa de rede gera os bits de um quadro no sentido de enviá-lo para o meio físico, quando eles passam do computador para o cabo.

## Slide 4: Placa de Rede
Converte os bits de um quadro quando eles chegam do meio físico para a máquina.

## Slide 5: Placa de Rede
Endereçamento dos dados: cada placa de rede tem seu próprio e único endereço que ela fornece quando os quadros são postos na rede.

## Slide 6: Placa de Rede
Controle de fluxo: a placa dispõe de uma memória RAM para controlar os fluxo de dados.

## Slide 7: Placa de Rede
Conexão com outro computador: antes de enviar alguma informação, cada placa inicia primeiramente um diálogo com cada uma das outras placas. Algumas informações são trocadas sobre o protocolo da camada física.

## Slide 8: Repetidores

## Slide 9: Repetidores
Em redes Ethernet que operavam com cabo coaxial, tínhamos a opção de utilizar um elemento de rede, chamado repetidor que atuava no nível físico para amplificar o sinal elétrico (restaurar o sinal atenuado) e estender o alcance do barramento da rede limitado a 185 metros.

## Slide 10: Repetidores
Com o advento do cabeamento com par trançado, esse tipo de equipamento deixou de ser utilizado, já que os hubs são capazes de realizar essa função.
Existem hoje, hubs que possuem internamente, a função do repetidor, sendo esses hubs chamados de hubs ativos.

## Slide 11: Repetidores
Ver transparência.
Ligando segmento de rede em barramento.

## Slide 12: Hubs
O termo Hub é um termo genérico usado para definir qualquer tipo de dispositivo concentrador.

## Slide 13: Hub
Um dispositivo concentrador de conexões, responsáveis por centralizar a distribuição dos quadros de dados em redes estrela.

## Slide 14: Hub
Todo Hub é um repetidor, mas nem todo repetidor é um Hub.
Replica em todas as suas portas as mensagens recebidas das máquinas da rede.
Se uma máquina envia um quadro de dados para outra, todas as demais máquinas recebem esse quadro ao mesmo tempo.

## Slide 15: Hub
Redes Ethernet ligadas em estrela não possuem qualquer diferença em termos de funcionamento de uma rede Ethernet ligada em barramento, do ponto de vista do tráfego de dados.
Faz o papel de um barramento lógico.

## Slide 16: Hub
Ao receber uma mensagem numa porta, faz o broadcasting para todas as portas, ou seja, transmite a mensagem para todas as portas, simulando o barramento compartilhado com cabo.

## Slide 17: Hub
O Hub fica ocupado enquanto duas máquinas estão se comunicando (uma enviando quadro de dados para outra).

## Slide 18: Hub
Por ser um repetidor um Hub opera na camada física.
Não tem como interpretar os quadros de dados que recebe e envia e, por isso, não sabe os endereços das placas de rede das máquinas ligadas a ele.

## Slide 19: Hub
Um Hub não possui a capacidade de aumentar o desempenho da rede, como ocorre com o switches.

## Slide 20: Hub
Facilidade de se identificar um defeito:
- isolar problemas que ocorrem nos
equipamentos ou cabos de uma
rede local, já que se a rede inteira
continua funcionando, somente a máquina
que está com o cabo defeituoso é que
deixa de funcionar.

## Slide 21: Hub
Como cada equipamento de uma local é ligado numa forma de estrela, no caso de falha de um equipamento ou cabo, não ocorre interferência nos outros.
Detecta-se e isola-se defeitos com mais segurança.

## Slide 22: Hub
Isto permite a visualização individual dos pontos da rede local, permitindo maior agilidade na solução de problemas, diferentemente da ligação por cabo contínuo ao longo das estações.

## Slide 23: Hub
Pode-se ter um gerenciamento sobre a rede, visualizando-se num painel, instantaneamente, os pontos com problemas.

## Slide 24: Hub
Concentradores de cabos que não possuem qualquer tipo de alimentação elétrica são chamados hubs passivos.
Exemplo: Path Panels usados nos sistemas de cabeamento estruturado.

## Slide 25: Hub
Hubs ativos regeneram os sinais que recebem de suas portas, antes de enviá-lo para todas as portas.
Hubs gerenciáveis são os que permitem qualquer tipo de monitoramento.
O monitoramento é feito via software.
Podem detectar falhas e fornecer relatórios estatísticos.

## Slide 26: Hub
Hubs empilháveis (stackable) permitem a ampliação do seu número de portas.
Possuem uma porta especial que permite a conexão entre dois ou mais hubs.
Essa conexão especial faz com que os hubs sejam considerados pela rede um só hub e não hubs separados.

## Slide 27: Hub
Em princípio, os hubs só podem conectar máquinas que estejam se comunicando com ele, numa mesma velocidade.
Existem Hubs de velocidade múltipla:
(100 Mbps / 10 Mbps)
Ver transparência.

## Slide 28: Hub
Devido ao grande número de mudanças de local de equipamento, que podem ocorrer numa rede, dentro de uma empresa, o uso de cabeamento estruturado com hubs se mostra bastante eficiente, rápido e econômico nas mudanças.

## Slide 29: Hub
Hubs distantes podem ser interligados com fibra ótica, desde que o hub seja apropriado a conectar essas fibras.

## Slide 30: Hub
Também podem ter portas apropriadas para ligações FDDI, ATM, Token-Ring e outras. Neste caso são considerados hubs de grande porte, chamados de hubs multiprotocolos.

## Slide 31: Hub
São instalados juntamente com um Path Panel, quando são utilizados em instalações com grande número de máquinas.
Ver transparência.

## Slide 32: Hub
Regrad de Segmentação para Redes Ethernet:
10 Mbps, 100 Mbps, 1000Mbps
Limite de Conexões
- Hubs operando a 10 Mbps.
- Hubs operando a 100 Mbps
- Hubs operando a 1000 Mbps

## Slide 33: Pontes
Bridges

## Slide 34: Pontes
Com um repetidor, se ampliava a rede, resolvendo-se apenas o problema da atenuação do sinal.
Diversos segmentos poderiam ser montados, mas a rede era considerada uma só.

## Slide 35: Pontes
São equipamentos usados para interconectar duas redes redes (dois segmentos), mas isolando o tráfego de ambas.

## Slide 36: Pontes
Supondo que tenhamos uma rede local com muitas estações ligadas a um mesmo barramento e desejamos dividí-la em duas partes para aliviar o tráfego no barramento.
Neste caso, colocávamos uma ponte entre os dois segmentos.

## Slide 37: Pontes
Atualmente, se usa hubs para substituir logicamente a rede local física em barramento, assim a segmentação é melhor feita através de switches.

## Slide 38: Pontes
A função da ponte é deixar passar para o outro segmento somente as mensagens endereçadas a ele.
Com isto, temos o tráfego menor no barramento, pois as mensagens de ambos os segmentos não concorrem mais juntos no mesmo barramento.

## Slide 39: Pontes
Isolam o tráfego de cada rede, evitando o compartilhamento total do barramento por ambas, evitando colisões e aumentando a performance.
É mais simples que um roteador. Uma ponte trabalha na camada de enlace ao passo que um roteador trabalha na camada de rede.

## Slide 40: Pontes
Detectam automaticamente os endereços MAC das estações (que vem na placa de rede das mesmas) que existem nas duas redes.

## Slide 41: Pontes
Esses endereços são colocados em uma tabela por meio de um algoritmo, chamado “spanning-tree” e é por meio dessa tabela que a ponte deixa passar para o outro segmento somente os quadros Ethernet que possuem endereços MAC das estações desse segmento.

## Slide 42: Pontes
A ponte é independente de protocolo, pois lê apenas o endereço do quadro de enlace, sem ler o conteúdo desse quadro.

## Slide 43: Pontes
Pode-se usar pontes para se interligar duas redes distantes por meio de modems.
Ver transparência.

## Slide 44: Switches

## Slide 45: Switch
É um equipamento que tem por finalidade fazer a interligação de hubs.

## Slide 46: Switch
Se uma rede, antes composta de micros e hubs, cresceu, há a necessidade de um switch para segmentar a rede e melhorar a performance como um todo.

## Slide 47: Switch
Atua na camada de enlace.
O switch toma a mensagem da camada de enlace, lê o endereço de destino, e envia a mensagem para a porta do segmento de rede no qual o endereço de destino, existente na mensagem, está alocado.

## Slide 48: Switch
O switch trabalha de forma diferente de um hub. O hub compartilha a velocidade entre todas as estações de forma idêntica (como o barramento é compartilhado de forma idêntica)

## Slide 49: Switch
O Switch dedica a mesma velocidade para todas as estações, mas a velocidade não é compartilhada, é dedicada.

## Slide 50: Switch
O switch funciona como uma matriz de comutação de alta velocidade, feita em nível de hardware (o que é mais rápido que por software).

## Slide 51: Switch
Essa comutação é baseada no endereço MAC (Medium Access Control – subcamada da camada de enlace, de acesso ao meio físico), e é controlada por meio de endereços das suas portas, por um algoritmo especializado.

## Slide 52: Switch
O desempenho interno de um switch ou tráfego de mensagens na matriz de comutação é na faixa de Gigabits/segundo.

## Slide 53: Switch
Normalmente, os dados carregados dentro de um frame Ethernet são de protocolos IP (TCP/IP) ou IPX (Netware).

## Slide 54: Switch
O switch é um equipamento que permite que vários segmentos de redes se comuniquem com outros segmentos, ao mesmo tempo, dois a dois.

## Slide 55: Switch
Como um switch possui várias portas conectadas de forma matricial, é possível ligarmos vários segmentos de redes Ethernet, permitindo que todos os segmentos se comuniquem entre si isoladamente.

## Slide 56: Switch
Velocidade:
- São classificados de acordo com sua
velocidade de operação: 10 Mbps,
100 Mbps e 1000 Mbps.

## Slide 57: Switch
Segurança:
- Os hubs não são tão seguros
quanto os switches porque todos os
quadros são transmitidos para todas
as portas.

## Slide 58: Switch
Ligação:
- Os switches, por causa de seu alto
custo, quase não são usados
sozinhos. Em geral são usados
ligados a Hubs.

## Slide 59: Switch
Os Hubs possuem limitação quanto à quantidade de ligações.
Os switches, no entanto,podem ser ligados a qualquer uma das portas do hub, já que os switches são considerados pelo Hub como se fosse um microcomputador.

## Slide 60: Switch
É possível que um segmento de rede de 10 Mbps, se comunique com um servidor ligado ao switch. No caso, o servidor que pode atender a diversos segmentos de 10 Mbps, pode estar ligado a 100 Mbps ao switch, permitindo assim, atender a vários segmentos, com alta performance, porém atendendo os segmentos com seus tráfegos de rede isolados.

## Slide 61: Tipos de Switch
Frame Switch
Faz as conexões (estabelecimento de
links entre dois pontos) em arquiteturas de
transmissão por frame (quadro da camada
de enlace) com velocidades de 10 Mbps e
100 Mbps. Opera com frames padronizados
de tamanhos variáveis tipo Ethernet ou
Token-Ring.

## Slide 62: Tipos de Switch
Cell Switches
Vimos switches que tratam exclusivamente de redes locais.
Existem os Cell Switches que funcionam com base na tecnologia ATM, que operam no conceito de células e podem ser utilizados no ambiente de LANs.

## Slide 63: Roteadores

## Slide 64: Roteadores
São pontes que atuam na camada de rede.
É um equipamento que trabalha com um protocolo da camada de rede, convertendo o protocolo de uma rede para outra de protocolo distinto.

## Slide 65: Roteadores
A diferença entre uma ponte e um roteador é que o endereçamento que a ponte utiliza é o da camada de enlace (MAC) das placas de rede, que é um endereçamento físico.

## Slide 66: Roteadores
O roteador, por operar na camada de rede, usa o endereçamento dessa camada, que é um endereçamento lógico.
No caso TCP/IP, esse endereçamento é o endereço IP.

## Slide 67: Roteadores
Impossibilidade de endereços MAC na Internet.
A conversão do endereço lógico (IP) para o endereço físico (MAC) é feita somente quando o pacote chega à rede de destino.

## Slide 68: Roteadores
Endereços lógicos são mais fáceis de serem organizados.

## Slide 69: Roteadores
São capazes de fragmentar os pacotes recebidos, e isto faz com que possa interligar duas redes com arquiteturas distintas.

## Slide 70: Roteadores
Ao receber um frame de dados que vai ser transmitido, verifica o seu endereçamento em nível de rede, fazendo a conversão de protocolo, se necessário. Um pacote de dados é transmitido para o endereço de destino, escolhendo o melhor caminho (rota na WAN).

## Slide 71: Roteadores
Interfaces LAN:
- Ethernet, Token-Ring, FDDI
Roteando protocolos:
- IP, IPX

## Slide 72: Roteadores
Consegue separar topologias diferentes, trantando protocolos diferentes, roteando ou escolhendo o melhor caminho para o tráfego de pacotes de um ponto ao outro, ao longo de uma rede com diversos nodos (roteadores).

## Slide 73: Roteadores
Mais apropriados para redes WAN.
Retransmite os pacotes para as redes e não para as estações finais.

## Slide 74: Roteadores
Uma estação remetente de pacote deve conhecer, obrigatoriamente, o endereço do primeiro roteador ao qual deve enviar o pacote.

## Slide 75: Roteadores
Operam com tabelas de rotas, as quais são atualizadas por um método apropriado, ou seja, um protocolo da camada de rede que contém a informação de roteamento.

## Slide 76: Roteadores
Dependem do protocolo utilizado para poderem interpretar as informações e poder roteá-las na rede.

## Slide 77: Roteadores
A diferença entre um roteador e outro, é a quantidade de protocolos que um ou outro opera. Um roteador trata diversos protocolos e consegue interligar várias redes diferentes.

## Slide 78: Roteadores
Ver transparência:
1. Conectando arquiteturas diferentes:
Ethernet com Token Ring.
2. Comunicando-se com vários
protocolos.

## Slide 79: Roteadores (Características)
Três usos:
- Conexão Internet
- Conexão de LANs
- Conexões de WANs
Equipamento que interliga duas ou mais redes.

## Slide 80: Roteadores
Interligação de uma rede local com a Internet.
Ver transparência.
O roteador típico para esse usos deve possuir basicamente duas portas:
- uma porta WAN
- uma porta LAN

## Slide 81: Roteadores
A porta WAN recebe o cabo que vem do backbone da Internet.
Normalmente, essa conexão é feita por um conector V.35 (34 pinos).
A porta LAN é conectada à rede local (saída Ethernet), já que a maioria das redes locais usa essa arquitetura.

## Slide 82: Roteadores
Interligação de duas redes locais: dividir uma rede grande em segmentos menores.
Ver transparência.
Aplicação: Redes locais pertencentes a uma mesma empresa.
Não resolve o problema de empresas com filiais em vários estados.

## Slide 83: Roteadores
A solução para isso é fazer uso de uma rede pública com as oferecidas pelas companhias de telecomunicações (Embratel, Telemar, Brasil Telecom, ...), que irá interligar duas cidades distantes através de uma conexão WAN.
Ver transparência.

## Slide 84: Roteadores
Cada uma das portas do roteador deve receber um endereço lógico.
No caso do TCP/IP, um número IP, que esteja em uma rede diferente dos endereços colocados nas outras portas.

## Slide 85: Roteadores
Na hora de escolher um roteador, devemos levar em consideração algumas características básicas:
Número de portas WAN.
Número de portas LAN

## Slide 86: Roteadores
Velocidade das portas WAN
Velocidade das portas LAN
Tolerância a Falhas
Redundância
Balanceamento de Carga

## Slide 87: Roteadores
Alguns roteadores possuem um recurso chamado de redundância de call-up.
Esse recurso permite ligar um roteador a um modem através de um cabo serial, e no caso do link WAN falhar, o modem pode discar para um provedor e se conectar (nomalmente a 33.600 bps), mantendo a conexão da rede local com a Internet no ar.

## Slide 88: Roteadores
Tolerância a Falhas: através deste recurso, o roteador continua operando mesmo quando ele se danifica.
Redundância: significa que o roteador tem na realidade dois roteadores dentro dele. Caso o primeiro falhe, o segundo entra em ação.

## Slide 89: Roteadores
Balanceamento de Carga: existem roteadores que podem gerenciar duas ou mais conexões entre ele e outros roteadores, otimizando as conexões. Essa característica é uitlizada em conexões entre filiais de empresas.

## Slide 90: Roteadores
Configuração de Roteamento
- default gateway: porta de saída
usada quando o roteador não
conhece o endereço de destino de
um pacote.
- Cada roteador poderá usar um default
gateway.

## Slide 91: Roteadores
Ver transparência.
Na rede 1 o gateway deve ser configurado para 192.168.0.1, que é a porta LAN do roteador 1. Esse roteador usa como gateway o endereço 10.0.0.1, que é o provedor no qual ele está ligado.

## Slide 92: Roteadores
Já a rede 2 tem como gateway o endereço 173.23.1.1, que é a porta LAN do roteador 2. Este, por sua vez, usa como default gateway o endereço 192.168.0.1, que é a porta LAN do roteador 1.

## Slide 93: Roteadores
Quando uma máquina da rede 2 enviar um pacote, o roteador 2 irá analisá-lo para enviá-lo ao destino. Se o pacote é destinado à própria rede 2, esse pacote não sai dessa rede e é encaminhado para a máquina de destino.

## Slide 94: Roteadores
Caso o pacote possua um endereço de destino desconhecido, o roteador irá encaminhá-lo para o seu default gateway, que é a porta LAN do roteador 1.

## Slide 95: Roteadores
O roteador 1 analisará o pacote. Se esse pacote possui endereço conhecido, isto é, é um pacote destinado à rede 1, então o roteador 1 o entrega.
Caso contrário, o roteador 1 enviará o pacote para o seu default gatweway (o provedor).
Esse procedimento continua até o pacote ser entregue ao destino.

## Slide 96: Roteadores
Se a rede não usa protocolo de roteamento, teremos que configurar manualmente a tabela de roteamento de cada roteador.
A tabela é simples: possui uma coluna informando a rede de destino. E outra coluna informando qual é o gateway para acessá-la.

## Slide 97: Roteadores
Tabela do Roteador 1
DESTINO | GATEWAY
0.0.0.0 | 10.0.0.1
127.0.0.1 | 127.0.0.1
192.168.0.0 | 192.168.0.1
172.23.1.0 | 172.23.1.1

## Slide 98: Roteadores
Tabela do Roteador 2
DESTINO | GATEWAY
0.0.0.0 | 192.168.0.1
127.0.0.1 | 127.0.0.1
172.23.1.0 | 172.23.1.1

## Slide 99: Roteadores
O endereço 0.0.0.0 é usado para representar o default gateway.
O endereço 127.0.0.1 é um endereço de loopback, usado em situações de teste, e que deve ser configurado.
O endereço IP, onde o último byte é seja 0, são usados para endereçar uma rede.

## Slide 100: Roteadores
Na figura o endereço da rede 1 é 192.168.0.0 e a rede 2 é 172.23.1.0 .
Não é necessário, no roteador 2, configurar um gateway para o endereço 192.168.0.0. O roteador 2 já está configurado para enviar qualquer pacote desconhecido para o endereço 192.168.0.1. Isso inclui endereços pertencentes à rede 192.168.0.0.

## Slide 101: Roteadores O Protocolo de Roteamento OSPF
Protocolo Aberto baseado no estado do link.
Usado pela camada IP.
Periodicamente cada roteador testa o estado dos roteadores a que ele estiver conectado diretamente.
O teste é feito enviando um mensagem chamada Hello. Cada roteador deve enviar uma resposta.

## Slide 102: Roteadores O Protocolo de Roteamento OSPF
Cada roteador deve enviar uma resposta.
Caso nenhuma resposta seja retornada significa que aquele roteador não está funcionando.

## Slide 103: O Protocolo de Roteamento OSPF
De tempos em tempos, os roteadores enviam para os demais roteadores a que eles estiverem conectados diretamente, uma lista dos roteadores que eles podem alcançar corretamente.

## Slide 104: O Protocolo de Roteamento OSPF
Essa lista não inclui nenhuma informação de rota, mas apenas o estado da conexão dos roteadores.

## Slide 105: O Protocolo de Roteamento OSPF
Com isso, cada roteador passa a ter conhecimento de todos os caminhos que interligam os roteadores.
No OSPF cada roteador tem o conhecimento de todos os caminhos.

## Slide 106: O Protocolo de Roteamento OSPF
Com o uso do OSPF cada roteador pode escolher não o menor caminho para atingir a rede destino, mas o caminho que oferece o melhor desempenho (que eventualmente poderã se o menor caminho).

## Slide 107: O Protocolo de Roteamento OSPF
O OSPF possui roteamento baseado em tipo de serviço. Ou seja, a escolha da melhor rota para um determinado pacote, não depende somente do destino, mas também do tipo de serviço que ele representa.
A rota é escolhida dependendo da prioridade do pacote.

## Slide 108: O Protocolo de Roteamento OSPF
O OSPF permite o uso de autenticação, isto é, o uso de senha para a alteração das informações de roteamento.

## Slide 109: O Protocolo de Roteamento OSPF
O OSPF permite o balanceamento de carga, isto é, se houver mais de uma rota para um mesmo destino, roteadores usando o OSPF dividem os dados a serem transmitidos através dessas rotas, aliviando o peso dessas transmissões.

## Slide 110: O Protocolo de Roteamento OSPF
Pacotes OSPF são enviadas dentro de datagramas IP. Nesses datagramas, o campo “protocolo” é colocado com o valor 89, de forma a identificar que o datagrama está carregando uma mensagem OSPF.

## Slide 111: O Protocolo de Roteamento OSPF
A seguir é mostrado p encapsulamento da mensagem OSPF em um datagrama IP:

## Slide 112: Encapsulamento de Mensagens OSPF em Pacotes IP
Área de Dados do Pacote IP
Cabeçalho
OSPF
Mensagem
OSPF
Cabeçalho
IP
Área de Dados do datagrama IP

## Slide 113: Formato do Cabeçalho

## Slide 114: Formato do Cabeçalho
O formato do cabeçalho OSPF, que está presente em todas mensagens OSPF, é mostrado a seguir:

## Slide 115
Versão
1 Byte
Tipo da Mensagem 1 Byte
Comprimento
da Mensagem 2 Bytes
IP do Roteador
De Origem 4 Bytes
Área da Rede 4 Bytes
Checksum 2 Bytes
Tipo de Autenticação 2 Bytes
Autenticação 8 Bytes
Cabeçalho do
OSPF

## Slide 116: Campos do Cabeçalho
Versão: versão do protocolo OSPF. Esse campo possui sempre o valor 1.
Tipo: identifica o tipo de mensagem OSPF, conforme a tabela a seguir:

## Slide 117: Tipos de Mensagem do OSPF
TIPO | MENSAGEM
1 | Hello
2 | Descrição do Banco de Dados
3 | Pedido do Estado do Link
4 | Atualização do estado do link
5 | Confirmação do Estado do Link

## Slide 118: Campos do Cabeçalho
IP do roteador de origem: informa o endereço IP do roteador que está enviando a mensagem.
Área: no protocolo OSPF as redes podem ser divididas em áreas. Esse campo é usado para informar qual área a mensagem se refere.

## Slide 119: Campos do Cabeçalho
Checksum: campo usado para verificar erros na mensagem.
Tipo de autenticação: informa se será usada a senha e qual o tipo de senha. Zero informa que a senha não será usada. E 1 informa que será usada uma senha simples (não criptografada).

## Slide 120: Campos do Cabeçalho
Autenticação: este campo porta a senha, caso seja usada.

## Slide 121: Formato das mensagens Hello
Mensagem Hello para testar a comunicação entre os roteadores.
Os campos existentes são:
Cabeçalho OSPF: Campo-Tipo é 1.

## Slide 122: Formato das mensagens Hello
Máscara de Sub-Rede: para endereçar a rede para a qual a mensagem foi enviada.
Intervalo: de tempos em tempos (em segundos) as mensagens Hello são enviadas pelos roteadores.

## Slide 123: Formato das mensagens Hello
Opções: configurações adicionais.
Prioridade: É a prioridade do roteador que está enviando a mensagem. Esse campo é usado para eleger qual será o roteador designado para coletar as informações da rede.

## Slide 124: Formato das mensagens Hello
Prioridade (cont):
O roteador de vizinhança que tiver a maior prioridade será esse roteador.
Esse campo é usado para eleger também o roteador de backup.

## Slide 125: Formato das mensagens Hello
Caso o roteador designado saia do ar. o roteador designado de backup assume o seu papel.
Temporizador: Tempo sem resposta (dados em segundos) necessário para que um roteador seja considerado fora do ar (inalcançável)

## Slide 126: Formato das mensagens Hello
Roteador Designado: O endereço IP do roteador que está enviando a mensagem hello pensa que é o roteador designado.

## Slide 127: Formato das mensagens Hello
Um roteador designado é aquele que é o responsável por coletar toadas as informações do estado dos links da vizinhança.

## Slide 128: Formato das mensagens Hello
Vizinhança: O roteador enviando a mensagem hello envia uma lista de endereços IP de todos os roteadores dos quais ele recebeu uma mensagem hello durante o tempo configurado no campo temporizador.